CP/M - Software                                           ULAD



	******************************************************************

	                             U L A D
	       Universelles Ladeprogramm fuer HEX - und COM - Files

	******************************************************************


	ULAD ermoeglicht das Laden von HEX- und COM - Files unter CP/M auf 
	Ladeadressen verschieden 100H.

	- Die  Angabe einer Ladeadresse (fuer COM-Files) bzw.  einer  Ver-
	  schiebung  (fuer  HEX-Files) sowie einer Startadresse  fuer  den 
	  anschliessenden  Start  des geladenen Programms  sind  wahlweise 
	  moeglich.
	- Nach  seinem Aufruf verschiebt sich ULAD (100H bis 6FFH) an  das 
	  Ende  des zur Verfuegung stehenden Speicherbereiches (Adr.  CCP) 
	  und  gibt damit den gesamten Speicher von 0 bis  zum  CCP-Anfang 
	  fuer das Laden von Programmen frei.
	- Nach  dem  Laden werden Anfangs- und Endeadresse  des  geladenen 
	  Bereiches und die CRC-Summe ueber diesem Bereich angezeigt.


	1. Laden von COM - Files
	------------------------

	ULAD D:Filename.Typ , <Ladeadresse> , G <Startadresse>

	- Als  COM-Files  werden alle Files mit einem Filetyp  verschieden 
	  'HEX' geladen. Fehlt die Typangabe, wird 'COM' angenommen.
	- Die Aufzeichnung wird fortlaufend ab der Ladeadresse im Speicher 
	  abgelegt. Fehlt die Angabe der Ladeadeadresse, so wird ab 100H-  geladen.
	- Ist  der  Parameter 'G' angegeben,  so wird das Programm  sofort 
	  nach  dem  Laden auf der angegebenen  Adresse  gestartet.  Fehlt 
	  dabei die Angabe der Startadresse,  so wird auf der  Ladeadresse 
	  gestartet.


	2. Laden von HEX - Files
	------------------------

	ULAD D:Filename.HEX , <Verschiebung> , G <Startadresse>
	ULAD RDR: , <Verschiebung> , G <Startadresse>

	- Als  HEX-Files (d.h.  Files im "INTEL-HEX"-Format) werden  Files 
	  mit dem Typ 'HEX' und alle Lochband-Files (RDR:) geladen.
	- Geladen  wird ab der im Blockanfang stehenden  Ladeadresse.  Bei 
	  Luecken in der fortlaufenden Speicherung der Aufzeichnung werden 
	  Anfangs- und  Endeadresse  des geladenen Bereiches und die  CRC-
	  Summe ueber diesen Bereich angezeigt,  danach wird die  Speiche-
	  rung ab der neuen Ladeadresse fortgesetzt.
	- Ist  eine Verschiebung angegeben,  so wird die gesamte Aufzeich-
	  nung um diesen Wert verschoben in den Speicher geladen.
	- Die  Handhabung von Startparameter und Startadresse ist wie  bei 
	  COM-Files.  Eine Startadresse im Endeblock der Aufzeichnung wird 
	  nicht beruecksichtigt.


	3. Fehlermeldungen:        COMMAND ERROR
	-------------------        FILE NOT FOUND
	                           INVALID HEX DIGIT       : nur bei
	                           INVALID FILE END        : HEX-Files
	                           CHECK SUM ERROR         : moeglich